## Slide 1
MÓDULO 4 DE 6 · 1,5 HORAS
Medidas preventivas y de protección
Curso de prevención de riesgos laborales (art. 16 DS 44)
Guía Técnica de Capacitación · Res. Ex. N° 1.117/2026, Subsecretaría de Previsión Social
Entidad empleadora: ______________________ Facilitador/a: ______________________ Fecha: ____/____/________
Material de libre uso · vigenza.cl
Notes: Objetivo del módulo: Aplicar el orden de prelación de las medidas, conocer el programa de trabajo preventivo, usar correctamente los elementos de protección personal y trabajar con procedimientos seguros.
Antes de comenzar: complete los datos de la entidad empleadora, el facilitador y la fecha; prepare la hoja de asistencia y las evaluaciones impresas; revise las láminas y adapte los ejemplos al lugar de trabajo.

## Slide 2
Qué vamos a lograr
Aplicar el orden de prelación de las medidas preventivas.
Conocer el programa de trabajo preventivo y la protección de las personas especialmente sensibles.
Usar, cuidar y reponer los elementos de protección personal (EPP).
Reconocer cuándo se necesita un procedimiento de trabajo seguro o un AST.
Duración del módulo: 1,5 horas cronológicas, con una evaluación al final.
Curso de prevención de riesgos laborales · art. 16 DS 44 · Guía Técnica Res. Ex. 1.117/2026 · Módulo 4
Material de libre uso · vigenza.cl 2 / 13
Notes: Minuto 0–4.

## Slide 3
La prelación de las medidas en la práctica
Nivel (DS 44, art. 9) | Qué hace | Ejemplo
1. Evitar o eliminar | Quita el peligro o lo cambia por algo menos peligroso. | Bajar la tarea al suelo; cambiar un solvente tóxico por uno menos nocivo.
2. Controlar en la fuente | Medidas de ingeniería o técnicas que aíslan el peligro. | Resguardo en una máquina; extracción de polvo.
3. Organizar el trabajo | Medidas organizacionales y administrativas. | Procedimientos de trabajo seguro, rotación, pausas, señalización.
4. EPP | Protege a la persona mientras queda un riesgo residual. | Casco, guantes, protección auditiva.
Curso de prevención de riesgos laborales · art. 16 DS 44 · Guía Técnica Res. Ex. 1.117/2026 · Módulo 4
Material de libre uso · vigenza.cl 3 / 13
Notes: Minuto 4–18. Insista en el orden: el EPP no elimina el peligro, solo protege a la persona. Se usa cuando las demás medidas no bastan o mientras se implementan. Sustituir un producto o un equipo por otro menos peligroso es una forma de evitar el riesgo.

## Slide 4
El programa de trabajo preventivo
Se elabora a partir de la MIPER: cada medida con su plazo y su responsable (DS 44, art. 8).
Lo aprueba la representación legal y se difunde a las personas trabajadoras; un ejemplar va al Comité Paritario.
Incluye también la prevención del consumo de alcohol y drogas y la promoción de la vida saludable.
Se evalúa al menos una vez al año y se corrige lo que no dio resultado.
Pregunte qué medidas del programa tocan su puesto: tiene derecho a conocerlas.
Curso de prevención de riesgos laborales · art. 16 DS 44 · Guía Técnica Res. Ex. 1.117/2026 · Módulo 4
Material de libre uso · vigenza.cl 4 / 13
Notes: Minuto 18–25. Muestre el programa real de la entidad empleadora y busque con el grupo una medida que les toque directamente.

## Slide 5
Personas especialmente sensibles
Son personas que, por sus características o condiciones, son más vulnerables a ciertos riesgos y necesitan más protección (DS 44, art. 2 N° 23).
Entre otras: personas con discapacidad física, cognitiva o sensorial; trabajadoras embarazadas o en lactancia; adolescentes con edad para trabajar; personas adultas mayores.
La MIPER y el programa deben considerarlas, con medidas de protección específicas (art. 11).
No pueden ser destinadas a puestos en que su condición implique un riesgo grave para ellas o para terceros (art. 11).
Curso de prevención de riesgos laborales · art. 16 DS 44 · Guía Técnica Res. Ex. 1.117/2026 · Módulo 4
Material de libre uso · vigenza.cl 5 / 13
Notes: Minuto 25–32. No pida a nadie que cuente su condición frente al grupo. Explique que informarla a la jefatura o al área de personas permite protegerla, y que esa información se trata con reserva.

## Slide 6
Elementos de protección personal
La entidad empleadora los entrega sin costo y adecuados al riesgo y a la talla.
Se entregan con instrucciones de uso, y la entrega queda registrada.
Se revisan antes de cada uso: un EPP dañado se reemplaza.
Se guardan limpios y en un lugar protegido.
Usarlos solo a veces no protege: se usan siempre durante la tarea.
Curso de prevención de riesgos laborales · art. 16 DS 44 · Guía Técnica Res. Ex. 1.117/2026 · Módulo 4
Material de libre uso · vigenza.cl 6 / 13
Notes: Minuto 32–44. Si es posible, lleve EPP reales para que cada participante los pruebe y ajuste. Pregunte quién ha recibido su EPP con registro firmado.

## Slide 7
Procedimiento de trabajo seguro y AST
Procedimiento de trabajo seguro
Explica paso a paso cómo hacer una tarea de forma segura.
Se usa en tareas que se repiten.
Debe conocerse antes de empezar.
Lo elabora la entidad empleadora con participación de quienes hacen la tarea.
AST (Análisis Seguro de Trabajo)
Se hace antes de una tarea nueva o no rutinaria.
Descompone la tarea en pasos y anota el peligro y la medida de cada paso.
Lo hace el equipo en el lugar, antes de comenzar.
Queda registrado y firmado.
Curso de prevención de riesgos laborales · art. 16 DS 44 · Guía Técnica Res. Ex. 1.117/2026 · Módulo 4
Material de libre uso · vigenza.cl 7 / 13
Notes: Minuto 44–56. AST se escribe siempre así: Análisis Seguro de Trabajo. Pida un ejemplo de una tarea no rutinaria del último mes.

## Slide 8
Orden, aseo y condiciones del lugar
Pasillos despejados y pisos secos.
Herramientas y materiales en su lugar.
Cables, mangueras y objetos que no obstruyan el paso.
Derrames y fallas reportados y señalizados de inmediato.
Una condición insegura se avisa, no se esquiva.
Curso de prevención de riesgos laborales · art. 16 DS 44 · Guía Técnica Res. Ex. 1.117/2026 · Módulo 4
Material de libre uso · vigenza.cl 8 / 13
Notes: Minuto 56–61.

## Slide 9
Manejo manual de cargas y ergonomía
El Código del Trabajo fija un máximo de 25 kilos de carga manual para un hombre adulto (Ley 20.001, modificada por la Ley 20.949).
Menores de 18 años y mujeres: máximo 20 kilos. Mujeres embarazadas: no pueden hacer carga y descarga manual.
Se usan ayudas mecánicas cuando existen: carros, grúas, polipastos.
Se levanta con la espalda recta, flectando las rodillas y con la carga cerca del cuerpo.
Pausas, cambio de postura y puestos regulables reducen las molestias.
Curso de prevención de riesgos laborales · art. 16 DS 44 · Guía Técnica Res. Ex. 1.117/2026 · Módulo 4
Material de libre uso · vigenza.cl 9 / 13
Notes: Minuto 61–69. Demuestre la técnica de levantamiento. Pregunte por las tareas con cargas repetidas en su lugar de trabajo.

## Slide 10
Protección según el trabajo que se hace
Trabajo al aire libre: protección ante la radiación UV de origen solar, hidratación y pausas.
Ruido: protección auditiva y vigilancia de la audición.
Sustancias químicas: etiquetas, hojas de datos de seguridad y almacenamiento adecuado.
Los protocolos del Ministerio de Salud fijan cómo se vigilan agentes como el ruido, la sílice, la radiación UV y los trastornos músculo-esqueléticos.
Trabajo con personas o con público: protocolo contra el acoso y la violencia (Ley 21.643).
El riesgo de su trabajo define sus medidas: pida la información de su puesto.
Curso de prevención de riesgos laborales · art. 16 DS 44 · Guía Técnica Res. Ex. 1.117/2026 · Módulo 4
Material de libre uso · vigenza.cl 10 / 13
Notes: Minuto 69–75. Adapte esta lámina a los riesgos reales de la empresa y elimine lo que no aplique.

## Slide 11
Ejercicio: aplicando la prelación
CASO En una línea de producción el ruido de una máquina supera lo recomendable y las personas que trabajan cerca ya sienten zumbido en los oídos.
1. Proponga una medida de cada nivel de la prelación.
2. ¿Cuál de ellas es la más eficaz y por qué?
3. ¿Qué EPP se usaría mientras se aplican las otras medidas?
Curso de prevención de riesgos laborales · art. 16 DS 44 · Guía Técnica Res. Ex. 1.117/2026 · Módulo 4
Material de libre uso · vigenza.cl 11 / 13
Notes: Minuto 75–80. Respuesta guía: evitar o eliminar (retirar la máquina o cambiarla por un equipo más silencioso), controlar en la fuente (encierro acústico), organizar (rotación y tiempos de exposición), EPP (protección auditiva).

## Slide 12
Lo que nos llevamos
1
Primero se elimina el peligro; el EPP es la última barrera.
2
El EPP se entrega sin costo, se usa siempre y se cuida.
3
Las tareas nuevas o no rutinarias requieren un AST antes de comenzar.
4
El orden y el aseo previenen muchos accidentes.
5
Las personas especialmente sensibles reciben protección específica.
Curso de prevención de riesgos laborales · art. 16 DS 44 · Guía Técnica Res. Ex. 1.117/2026 · Módulo 4
Material de libre uso · vigenza.cl 12 / 13
Notes: Minuto 80–82.

## Slide 13
Evaluación y registro del módulo
Responda la evaluación del Módulo 4 (9 preguntas de alternativas y 1 de aplicación).
La evaluación es formativa: lo que quede por reforzar se explica y se repite.
Firme la hoja de asistencia con la fecha y las horas del módulo.
Curso de prevención de riesgos laborales · art. 16 DS 44 · Guía Técnica Res. Ex. 1.117/2026 · Módulo 4
Material de libre uso · vigenza.cl 13 / 13
Notes: Minuto 82–90.