## Slide 1
MÓDULO 6 DE 6 · 1 HORA
Señalización y prevención de incendios
Curso de prevención de riesgos laborales (art. 16 DS 44)
Guía Técnica de Capacitación · Res. Ex. N° 1.117/2026, Subsecretaría de Previsión Social
Entidad empleadora: ______________________ Facilitador/a: ______________________ Fecha: ____/____/________
Material de libre uso · vigenza.cl
Notes: Objetivo del módulo: Reconocer los tipos de señales de seguridad, saber cómo se instalan, distinguir los tipos de fuego y usar un extintor de forma segura.
Antes de comenzar: complete los datos de la entidad empleadora, el facilitador y la fecha; prepare la hoja de asistencia y las evaluaciones impresas; revise las láminas y adapte los ejemplos al lugar de trabajo.

## Slide 2
Qué vamos a lograr
Reconocer los tipos de señales de seguridad y lo que exige la normativa.
Saber cómo se instala y se mantiene la señalética.
Distinguir los tipos de fuego y el agente extintor que corresponde a cada uno.
Usar un extintor de forma segura.
Duración del módulo: 1 hora cronológica, con una evaluación al final.
Curso de prevención de riesgos laborales · art. 16 DS 44 · Guía Técnica Res. Ex. 1.117/2026 · Módulo 6
Material de libre uso · vigenza.cl 2 / 11
Notes: Minuto 0–4. Pida a cada participante que nombre una señal que vio hoy al llegar al trabajo.

## Slide 3
Para qué sirve la señalética y qué exige la norma
Avisa un peligro, una prohibición o una obligación justo donde hace falta.
Muestra las vías de escape, las zonas de seguridad y los equipos contra incendio.
El DS 594 (art. 37) exige señalización visible y permanente en las zonas de peligro, las vías de escape y las zonas de seguridad, y donde se debe usar un EPP.
Sus símbolos siguen la normativa nacional y las normas chilenas oficiales, en español y, si hay personas trabajadoras de otro idioma, también en el suyo.
Los extintores también van señalizados (DS 594, art. 47).
Curso de prevención de riesgos laborales · art. 16 DS 44 · Guía Técnica Res. Ex. 1.117/2026 · Módulo 6
Material de libre uso · vigenza.cl 3 / 11
Notes: Minuto 4–11. Insista en que una señal no reemplaza a una medida de control: avisa del riesgo que queda.

## Slide 4
Los tipos de señales de seguridad
Tipo | Forma y color | Ejemplo
Prohibición | Círculo con borde y banda diagonal rojos. | Prohibido fumar.
Advertencia | Triángulo amarillo con borde negro. | Riesgo eléctrico; piso resbaladizo.
Obligación | Círculo azul con dibujo blanco. | Uso obligatorio de casco.
Evacuación y auxilio | Rectángulo o cuadrado verde. | Vía de escape; botiquín.
Equipo contra incendio | Rectángulo o cuadrado rojo. | Extintor; red húmeda.
Curso de prevención de riesgos laborales · art. 16 DS 44 · Guía Técnica Res. Ex. 1.117/2026 · Módulo 6
Material de libre uso · vigenza.cl 4 / 11
Notes: Minuto 11–18. Lleve señales reales o fotos de las del lugar de trabajo y pida que el grupo las clasifique por forma y color antes de mostrar la tabla.

## Slide 5
Cómo se instala la señalética
A la altura de la vista y donde se vea antes de llegar al peligro.
Sin obstáculos que la tapen y con buena iluminación.
De un tamaño legible desde la distancia a la que se mira.
Las de evacuación, visibles también con poca luz.
Se revisa su estado y se reemplaza si está dañada o descolorida.
Curso de prevención de riesgos laborales · art. 16 DS 44 · Guía Técnica Res. Ex. 1.117/2026 · Módulo 6
Material de libre uso · vigenza.cl 5 / 11
Notes: Minuto 18–23. Pocas señales claras funcionan mejor que muchas: el exceso hace que no se lea ninguna.

## Slide 6
Tipos de fuego y agente extintor
Clase | Qué arde | Agente adecuado
A | Sólidos: madera, papel, telas, plásticos. | Agua, espuma o polvo químico seco (PQS).
B | Líquidos y gases inflamables: combustibles, solventes. | PQS, dióxido de carbono (CO2) o espuma.
C | Equipos eléctricos con energía. | CO2 o PQS. Nunca agua.
D | Metales combustibles, como el magnesio. | Polvo especial para metales.
Curso de prevención de riesgos laborales · art. 16 DS 44 · Guía Técnica Res. Ex. 1.117/2026 · Módulo 6
Material de libre uso · vigenza.cl 6 / 11
Notes: Minuto 23–31. El art. 50 del DS 594 indica los agentes de extinción según el tipo de fuego. Muestre la etiqueta de un extintor real: dice para qué clases sirve. En cocinas industriales existen extintores para aceites y grasas (clase K).

## Slide 7
Cómo se previene un incendio
El fuego necesita combustible, oxígeno y calor: si se quita uno, se apaga.
Orden y limpieza: menos material combustible acumulado (DS 594, art. 44).
Control de las fuentes de calor: instalaciones eléctricas en buen estado, trabajos con calor autorizados, no fumar donde está prohibido.
Líquidos inflamables en recipientes y lugares adecuados.
Inspección de las instalaciones con un programa establecido (art. 44).
Curso de prevención de riesgos laborales · art. 16 DS 44 · Guía Técnica Res. Ex. 1.117/2026 · Módulo 6
Material de libre uso · vigenza.cl 7 / 11
Notes: Minuto 31–37. Pida un ejemplo de cada medida en su propio lugar de trabajo.

## Slide 8
Los extintores y su uso
Del tipo adecuado a lo que puede arder y en número según la superficie (DS 594, arts. 45 y 46).
Accesibles, señalizados, sin obstáculos y a una altura máxima de 1,30 m hasta su base (art. 47).
Revisión y mantención al menos una vez al año, anotada en su etiqueta (art. 51).
Todo el personal debe ser instruido y entrenado en su uso (art. 48).
Uso: retirar el seguro, apuntar a la base de las llamas, apretar la manilla y mover en barrido. Solo con un fuego incipiente y una salida a la espalda.
Curso de prevención de riesgos laborales · art. 16 DS 44 · Guía Técnica Res. Ex. 1.117/2026 · Módulo 6
Material de libre uso · vigenza.cl 8 / 11
Notes: Minuto 37–44. Demuestre la secuencia con un extintor real y, si es posible, pida que cada participante la repita sin descargarlo. Recuerde avisar a Bomberos (132) y a la jefatura de emergencia.

## Slide 9
Ejercicio: recorrido de señales y extintores
CASO En grupos, recorran el lugar de trabajo o un plano de él durante diez minutos.
1. Anoten tres señales: su tipo, su color y qué indican.
2. Ubiquen el extintor más cercano: clase, fecha de su última revisión y si está despejado.
3. Nombren una señal o un extintor que falte o esté mal ubicado, y a quién lo informarían.
Curso de prevención de riesgos laborales · art. 16 DS 44 · Guía Técnica Res. Ex. 1.117/2026 · Módulo 6
Material de libre uso · vigenza.cl 9 / 11
Notes: Minuto 44–50. Es la parte práctica del módulo. Lo que el grupo encuentre mal se anota y se entrega a la jefatura o al comité.

## Slide 10
Lo que nos llevamos
1
Cada forma y color de señal dice algo distinto.
2
La señalética se instala donde se ve y se mantiene.
3
Cada clase de fuego tiene su agente: en equipos eléctricos, nunca agua.
4
Los extintores se revisan una vez al año y están a 1,30 m como máximo.
5
Un fuego incipiente se combate solo con salida despejada. Si no, se evacúa.
Curso de prevención de riesgos laborales · art. 16 DS 44 · Guía Técnica Res. Ex. 1.117/2026 · Módulo 6
Material de libre uso · vigenza.cl 10 / 11
Notes: Minuto 50–52. Vuelva sobre lo que encontró el grupo en el recorrido.

## Slide 11
Evaluación y cierre del curso
Responda la evaluación del Módulo 6 (9 preguntas de alternativas y 1 de aplicación).
La evaluación es formativa: lo que quede por reforzar se explica y se repite.
Firme la hoja de asistencia con la fecha y las horas del módulo.
Con los seis módulos completos suma 8 horas. La vigencia del curso es de 2 años desde que se completa.
Curso de prevención de riesgos laborales · art. 16 DS 44 · Guía Técnica Res. Ex. 1.117/2026 · Módulo 6
Material de libre uso · vigenza.cl 11 / 11
Notes: Minuto 52–60. Entregue la constancia de participación a quienes hayan completado los seis módulos dentro de los 3 meses y archive el registro del curso.